ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Градостроительство»

Заказчик: Администрация муниципального образования

Тулунский район Иркутской области

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

АФАНАСЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТУЛУНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Материалы проекта, подлежащие утверждению Пояснительная записка Книга 1

МК106-2012-УЧ

2012

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Градостроительство»

Заказчик: Администрация муниципального образования

Тулунский район Иркутской области

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

АФАНАСЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТУЛУНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Материалы проекта, подлежащие утверждению Пояснительная записка Книга 1

МК106-2012-УЧ

Директор:                                                                         М.Ю. Смолькин

Главный инженер проекта:                                          О.Ф. Игнатьева

2012

СОСТАВ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА

| ООО «Градостроительство» г. Саранск |
| --- |
| Главный инженер проекта |  | Игнатьева О.Ф. |
| Начальник производственного (проектного) отдела |  | Кузнецова Т.В. |
| Геодезист |  | Демин А.В. |
| Картограф |  | Тимошина С.А. |
| Инженер-проектировщик |  | Самсонкина Е.А. |
| Экономист градостроительства |  | Келина Е.П. |
| Эколог |  | Попкова Т.В. |
| Социолог градостроительства |  | Капаев М.А. |
| Юрисконсульт |  | Викторова Н.П. |
| Инженер-АСУП |  | Козин А.И. |

Авторы выражают искреннюю признательность за предоставленные материалы и помощь в работе Администрации муниципального образования Куйтунский район Иркутской области, Администрации Афанасьевского муниципального образования Куйтунского района Иркутской области, ответственным работникам районных и ведомственных служб, за помощь и поддержку в работе.

СОСТАВ ПРОЕКТА «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН АФАНАСЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛУНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»:

| Номер | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Том I | МК106-2012-УЧ | Материалы проекта, подлежащие утверждению |  |
| Часть 1 |  | Книга 1. Положение о территориальном планировании |  |
| Часть 2 |  | Графические материалы (карты) |  |
|  |  | Карта 1. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | М 1:25 000 |
|  |  | Карта 2. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения | М 1:25 000 |
|  |  | Карта 3. Карта функционального зонирования поселения | М 1:25 000 |
| Том II | МК106-2012-ОМ | Материалы по обоснованию |
| Часть 1 |  | Книга 2. Материалы по обоснованию |  |
| Часть 2 |  | Графические материалы |  |
|  |  | Карта 4. Карта использования территории поселения | М 1:25 000 |
|  |  | Карта 5. Карта расположения объектов местного значения поселения | М 1:25 000 |
|  |  | Карта 6. Карта ограничений | М 1:25 000 |
|  |  | Карта 7. Карта транспортной инфраструктуры | М 1:25 000 |
|  |  | Карта 8. Карта инженерной инфраструктуры и инженерного благоустройства территорий | М 1:25 000 |
|  |  | Карта 9. Карта современного использования территории д. Афанасьева | М 1:5 000 |
|  |  | Карта 10. Карта современного использования территории п. Ермаки | М 1:5 000 |
|  |  | Карта 11. Карта современного использования территории с. Никитаево | М 1:5 000 |
|  |  | Карта 12. Карта планируемого размещения объектов местного значения д. Афанасьева | М 1:5 000 |
|  |  | Карта 13. Карта планируемого размещения объектов местного значения п. Ермаки | М 1:5 000 |
|  |  | Карта 14. Карта планируемого размещения объектов местного значения с. Никитаево | М 1:5 000 |
|  |  | Карта 15. Карта функционального зонирования д. Афанасьева | М 1:5 000 |
|  |  | Карта 16. Карта функционального зонирования п. Ермаки | М 1:5 000 |
|  |  | Карта 17. Карта функционального зонирования с. Никитаево | М 1:5 000 |
| Том III | МК106-2012-ИТМ ГОЧС | Материалы ИТМ ГОЧС |  |
| Часть 1 |  | Книга 3. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций |  |
| Часть 2 |  | Карта 18. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | М 1:25 000 |
|  |  | Материалы ГП (передаваемые заказчику на электронных носителях) |  |
|  | МК106-2012-CD1-УЧ.ОМ | CD – диск с графическими материалами (в формате pdf, карты:1-10, М 1:25000,5000) и текстовыми материалами (в формате Microsoft Office Word 2003) | – 1 диск |
|  | МК106-2012-CD2-ИТМГОЧС | CD – диск с графическими материалами (в формате pdf, карта 11, М 1:25000) и текстовыми материалами (в формате Microsoft Office Word 2003) | – 1 диск |

Оглавление

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 6 |
|  | Раздел 1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения | 9 |
|  | Раздел 2. Характеристики зон с особыми условиями использования территории, установленные в связи с размещением объектов местного значения поселения | 12 |
|  | Раздел 3. Параметры функциональных зон | 16 |

Общие данные

# Разработка генерального плана Афанасьевского муниципального образования Куйтунского района Иркутской области выполнена по заказу администрации Афанасьевского муниципального образования в соответствии с муниципальным контрактом от 29.06.2012 г. и техническим заданием на проектирование.

В основу работы по разработке генерального плана Афанасьевского муниципального образования Куйтунского района Иркутской области лег анализ существующего положения территории, поселения, изучены и учтены особенности её градостроительного развития.

ВВЕДЕНИЕ

# Разработка генерального плана Афанасьевского муниципального образования Тулунского района Иркутской области выполнена по заказу администрации Афанасьевского муниципального образования в соответствии с муниципальным контрактом  от 19.07.2012 г. и техническим заданием на проектирование.

В основу работы по разработке генерального плана Афанасьевского муниципального образования Тулунского района Иркутской области лег анализ существующего положения территории поселения, изучены и учтены особенности её градостроительного развития.

В генеральном плане учитываются предложения, зафиксированные в основных документах перспективного планирования Афанасьевского муниципального образования Тулунского района Иркутской области:

- Материалы проекта «Схема территориального планирования Иркутской области» (выполненной ФГУП РосНИПИ Урбанистики, г. Санкт-Петербург);

- Материалы проекта «Схема территориального планирования муниципального образования «Тулунский район» Иркутской области» (разработчик ОАО «ИРКУТСКГРАЖДАНПРОЕКТ»,  2012 г.);

- Ортофотопланы в М 1:2 000 и М 1:25 000;

- Устав Афанасьевского муниципального образования Тулунского района Иркутской области от 07.07.2007 г. (изм. от 23.04.2012 г.).

Программы социально-экономического развития:

- Федеральная адресная инвестиционная программа на 2012-2014 годы;

- Федеральная долгосрочная программа «Малоэтажная комплексная застройка территории» на 2008-2012 годы;

- Федеральная целевая программа «Социальное развитие села на период до 2014 года»;

- Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011 - 2015 годы;

- Долгосрочная целевая программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области на 2011 – 2014 годы»;

- Комплексная Программа Социально-экономического развития Тулунского муниципального района на период 2011 - 2015 годы», утвержденная решением Думы Афанасьевского муниципального образования от 21.12.2010г. № 199;

- План социально-экономического развития МО «Тулунский район» на 10 лет (2008 - 2017г.г.);

- Долгосрочная целевая программа «Реформирование жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Тулунский район на период с 2011-2015гг.»;

- Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Тулунский район на период с 2011-2015гг.;

- Долгосрочная целевая программа Иркутской области «Чистая вода» на 2012-2014 годы.

- Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села Иркутской области на период на 2011-2014 годы, утвержденная Постановлением Правительства Иркутской области от 18.10.2010 г. №267-ПП;

- Программа социально-экономического развития Иркутской области на 2011-2015 годы» Закон Иркутской области от 31.12.2010 г. №143-ОЗ;

- Областная целевая программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области на период до 2019 года» утвержденная Постановлением Законодательного собрания Иркутской области от 30.10.2003г. №31/7-ЗС;

- Областная социальная программа «Молодым семьям - доступное жилье» на 2005- 2019 г.г.», утвержденная  Постановлением законодательного собрания Иркутской области от 16.03.2005г. №7/26-ЗС;

- Областная целевая программа «Ветхое жилье на период до 2019 года»;

- Программа «Социально-экономического развития Афанасьевского муниципального образования на 2011 - 2015 годы», утвержденная решением Думы Афанасьевского муниципального образования от 15.04.2011г. № 5;

- Программа «Об утверждении приоритетов социально-экономического развития Афанасьевского муниципального образования на 2011-2020 г.», утвержденная решение Думы Афанасьевского МО от 04.07.2011г. № 11.

В рамках проекта  «Генеральный план Афанасьевского муниципального образования Тулунского района Иркутской области» была разработана Концепция социально-экономического и градостроительного развития Афанасьевского муниципального образования

Основные показатели Концепции легли в основу проектных решений «Генерального плана Афанасьевского муниципального образования Тулунского района Иркутской области».

В составе проекта в соответствии с п.9 «Задания на разработку проекта «Генерального плана Афанасьевского муниципального образования Тулунского района Иркутской области» разработаны разделы:

- «Комплексная оценка территории. Охрана природы и окружающей среды» в соответствии с инструкцией по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности (МПР, 1995);

- «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» на основе исходных данных и требований ГУ МЧС РФ по Иркутской области и в соответствии с СП 11-112-2001;

- «Охрана объектов культурного наследия», в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Проект включает в себя материалы по обоснованию и положение о территориальном планировании.

В проекте «Генерального плана Афанасьевского муниципального образования Тулунского района Иркутской области» дается анализ существующих природных условий и ресурсов; выявляются экономический, социальный, ландшафтно-рекреационный потенциал территории поселения; определяются территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, рекреационному, сельскохозяйственному), предлагается стратегия социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодорог, транспорта, водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения, газоснабжения, связи); рассматриваются экологические проблемы и пути их решения; даются предложения по планировочной организации и функциональному зонированию территории (жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и  др.).

На основании анализа существующего положения и проблем, с учетом плана мероприятий социально-экономического развития Афанасьевского муниципального образования на период 2011-2015 гг., предлагается выполнить:

- проектные решения, направленные на создание комфортной среды проживания  на основе диверсификации экономики за счет реализации инвестиционных проектов в наиболее конкурентных отраслях экономики;

- проектные решения предусмотреть на расчетный период 20 лет (расчетный срок до 2032 года), с выделением первоочередных мероприятий на срок 10 лет до 2022 года;

- на основании прогноза социально-экономического развития выполнить расчет перспективной численности населения на расчетный срок до 2032 года;

- предусмотреть в соответствии с расчетными показателями обеспечение территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры с учетом роли территории в системе расселения.

- жилищную обеспеченность определить расчетом с учетом прогноза численности населения и динамики жилищного фонда;

- жилую застройку запроектировать индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками;

- соотношение жилищного строительства на свободных от застройки и на реконструируемых территориях определить проектом;

- дать предложения по реорганизации, с учетом изменившихся социально-экономических условий, промышленных территорий и коммунально-складских зон;

- разработать предложения по организации транспортной инфраструктуры поселения;

- разработать предложения по санитарной очистке поселения;

- разработать предложения по расширению границ существующих кладбищ;

- разработать предложения по развитию природно-рекреационного комплекса;

- дать предложения по изменению границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования предлагается стратегия социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодорог, транспорта, водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения, газоснабжения, связи); рассматриваются экологические проблемы и пути их решения; даются предложения по планировочной организации и функциональному зонированию территории (жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и  др.).

Проектом предлагается проведение ряда мероприятий, в результате которых будет достигаться основная цель - последовательное повышение качества жизни населения и повышения его жизненного уровня.

В работе над проектом использовались нормативные и законодательные материалы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29декабря 2004 года № 190-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ;

- Федеральный Закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* , М. 2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»);

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 26 мая 2011 г. N 244);

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;

- и др. нормативные документы.

Раздел 1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения

| МЕРОПРИЯТИЯ | ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ | РАСЧЕТНЫЙ СРОК |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |
| Жилищное строительство |  |  |
| Застройка жилыми домами | Проектируемый жилищный фонд – 12,97 тыс. м2, сохраняемый существующий - 112,62 тыс. м2 |  |
| Объекты социальной инфраструктуры |  |  |
| Дошкольные образовательные учреждения | п. Ермаки – 1х35 (в составе школы) | п. Ермаки – 1х35 (в составе школы) |
| Общеобразовательные школы | - | - |
| Внешкольные учреждения | - | - |
| Стационары | - | - |
| Поликлиники, амбулатории | - | - |
| Молочные кухни | - | - |
| Станции скорой помощи | - | - |
| Фельдшерско-акушерские пункты | п. Ермаки – 1 объект с. Никитаево – текущий ремонт | п. Ермаки – 1 объект с. Никитаево – текущий ремонт |
| Аптеки | д. Афанасьева – 1 объект п. Ермаки – 1 объект с. Никитаево – 1 объект | . Афанасьева – 1 объект п. Ермаки – 1 объект с. Никитаево – 1 объект |
| Клубы | п. Ермаки – 1х52 места с. Никитаево –1х61 место | п. Ермаки – 1х52 места с. Никитаево –1х61 место |
| Библиотеки | п. Ермаки – 1х2,4 тыс. ед. хранения (в составе клуба) | п. Ермаки – 1х2,4 тыс. ед. хранения (в составе клуба) |
| Спортивные залы | д. Афанасьева – 1х35 м2 площади пола п. Ермаки – 1х21 м2 площади пола с. Никитаево – 1х24 м2 площади пола | д. Афанасьева – 1х35 м2 площади пола п. Ермаки – 1х21 м2 площади пола с. Никитаево – 1х24 м2 площади пола |
| Спортивные сооружения | д. Афанасьева – 1х0,4 га п. Ермаки – 1х0,2 га с. Никитаево – 1х0,3 га | д. Афанасьева – 1х0,4 га п. Ермаки – 1х0,2 га с. Никитаево – 1х0,3 га |
| Бассейны | - | - |
| Магазины | с. Никитаево – 1х123 м2 торг. площади | с. Никитаево – 1х123 м2 торг. площади |
| Рыночные комплексы | - | - |
| Предприятия общественного питания | - | - |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания | - | - |
| Бани | - | - |
| Прачечные | - | - |
| Химчистки | - | - |
| Отделение банка | - | - |
| Гостиницы | - | - |
| Производственные объекты | - | - |
| Коммунальные объекты IV,V класса опасности | - | - |
| Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |
| Улично-дорожная сеть | Благоустройство улиц | Благоустройство улиц |
| Внешний автомобильный транспорт | -Строительство объездной Федеральной автодороги М-53 «Байкал» на 3,595 км; -Ремонт областной автомобильной дороги общего пользования «Никитаево-Заусаево» и «Тулун-Сибиряк» (Подъезд к д.Котик) | -Строительство объездной федеральной автодороги М-53 «Байкал» на 3,595 км; -Ремонт областной автомобильной дороги общего пользования «Никитаево-Заусаево» и «Тулун-Сибиряк» (Подъезд к д.Котик) |
| Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |
| Электроснабжение | -ПС «Афанасьево» - замена трансформатора мощностью 4,0МВА на трансформатор мощностью 6,3МВА; -строительство двух ТП(2х400кВА), питание предусмотреть от ПС «Афанасьево» с подключением к существующим воздушным линиям 10кВ; -Строительство ВЛ 220 кВ | -ПС «Афанасьево» - замена трансформатора мощностью 4,0МВА на трансформатор мощностью 6,3МВА; -строительство двух ТП(2х400кВА), питание предусмотреть от ПС «Афанасьево» с подключением к существующим воздушным линиям 10кВ; -Строительство ВЛ 220 кВ |
| Связь | Расширение существующей АТС | Расширение существующей АТС |
| Теплоснабжение | в д.Афанасьева: - Текущий ремонт котлов; - Реконструкция тепловых сетей | в д.Афанасьева: - Текущий ремонт котлов; - Реконструкция тепловых сетей |
| Газоснабжение | - | - |
| Водоснабжение | - | - |
| Канализация | Устройство непроницаемых выгребов; | Устройство непроницаемых выгребов; |
| Ливневая канализация | Устройство лотков и кюветов с рассредоточенными выпусками на рельеф местности и устройством механической очистки (протяженность определяется проектом); | Устройство лотков и кюветов с рассредоточенными выпусками на рельеф местности и устройством механической очистки (протяженность определяется проектом); |
| Санитарная очистка | Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; Устройство и содержание санкционированых свалок, скотомогильников |  |
| Охрана окружающей среды |
| Атмосферный воздух | - | - Установление санитарно-защитных зон для всех предприятий, осуществляющих выбросы в окружающую среду, для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного влияния предприятий и объектов на население требуется в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями от 9 сентября 2010г.); - проведение мониторинга и инвентаризации всех источников выбросов вредных веществ в атмосферу. |
| Подземные и поверхностные воды | - | - |
| Почвы |  | - ликвидация всех несанкционированных и стихийных свалок с последующей их рекультивацией; - ведение постоянной разъяснительной работы с населением о недопустимости бесконтрольного обращения с отходами и необходимости централизованного сбора и вывоза отходов с территории населенных пунктов поселения. |
| Физическое загрязнение | - | - |

Раздел 2. Характеристики зон с особыми условиями использования территории, установленные в связи с размещением объектов местного значения поселения

1. Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы, охранные зоны

| № п/п | Наименование предприятий | Вид деятельности | Класс | Размер нормативной санитарно-защитной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Афанасьевское муниципальное образование |
|  | д. Афанасьева |  |  |  |
| 1 | ТБО | Санитарная очистка | III | 500 |
| 2 | Молочно-товарная ферма | Сельское хозяйство | IV | 100 |
| 3 | Кладбище | Санитарная очистка | V | 50 |
| 4 | Скотомогильник | Санитарная очистка | I | 1000 |
| 5 | Автомобильная заправочная станция | Транспорт | IV | 100 |
| 6 | Котельная | Теплоснабжение | V | 50* |
| 7 | Склад ГСМ | Хранение | IV | 100 |
| 8 | Пекарня | Производство | IV | 100 |
| 9 | Источники водоснабжения | Водоснабжение |  | Охранная зона 50 м |
| 10 | Трансформаторная подстанция | Электроснабжение | V | Санитарно-защитная зона 10 м |
| 11 | Электроподстанция | Электроснабжение |  | Санитарно-защитная зона 140 м |
| 12 | ЛЭП 10 кВ | Электроснабжение |  | Охранная зона 10 м |
| 13 | ЛЭП 35 кВ | Электроснабжение |  | Охранная зона 15 м |
| 14 | Теплотрасса | Теплоснабжение |  | Охранная зона 5 м |
|  | п. Ермаки |  |  |  |
| 15 | Кладбище | Санитарная очистка | V | 50 |
| 16 | Трансформаторная подстанция | Электроснабжение | V | Санитарно-защитная зона 10 м |
| 17 | ЛЭП 220 кВ | Электроснабжение |  | Охранная зона 25 м |
| 18 | ЛЭП 35 кВ | Электроснабжение |  | Охранная зона 15 м |
| 19 | Источники водоснабжения | Водоснабжение |  | Охранная зона 50 м |
|  | с. Никитаево |  |  |  |
| 20 | Трансформаторная подстанция | Электроснабжение | V | Санитарно-защитная зона 10 м |
| 21 | Кладбище | Санитарная очистка | V | 50 |
| 22 | КФХ | Сельское хозяйство | IV | 100 |
| 23 | Пилорама | Переработка древесины | IV | 100 |
| 24 | Зерносклад | Хранение | IV | 100 |
| 25 | ЛЭП 35 кВ | Электроснабжение |  | Охранная зона 15 м |
| 26 | ЛЭП 500 кВ | Электроснабжение |  | Охранная зона 30 м |
| 27 | Источники водоснабжения | Водоснабжение |  | Охранная зона 50 м |

Примечание:

* - рекомендуемые минимальные санитарно-защитные зоны для котельных расположенных в Афанасьевском муниципальном образовании, устанавливаются аналогично котельным, имеющим малую мощность до 200 Гкал и составляют ориентировочную санитарно-защитную зону 50 метров от каждой котельной (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 пункт 7.1.10 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» с изменениями от 9 сентября 2010 г).

В настоящее время в Афанасьевском муниципальном образовании газоснабжение природным газом отсутствует.

2. Придорожные полосы автомобильных дорог

В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и безопасности населения, устанавливаются придорожные полосы автомобильных дорог.

Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов регламентируется действующим законодательством Российской Федерации, санитарными нормами и правилами. Ширина придорожной полосы устанавливается в зависимости от категории дороги и с учетом ее перспективного развития.

Порядок установления и использования придорожных полос, автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения может устанавливаться соответственно уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, разработан в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 8 ноября 2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 8 ноября 2007г. № 257-ФЗ) и пунктом 5.2.53.28 Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004г. №395, и определяет.

Придорожные полосы:

- автодорога федерального значения А-331 «Вилюй»  - 50 м;

- областная автодорога общего пользования местного значения «Никитаево-Заусаево» -     25 м;

- областная автодорога общего пользования местного значения  «Подъезд к дер. Котик»- 25 м.

3. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Источником водоснабжения Афанасьевского муниципального образования являются река, подземные источники (водонапорные башни).

На территории поселения зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (скважины) I, II, III пояса не установлены.

От подземных источников водоснабжения (скважины) в Афанасьевском сельском поселении, которые устанавливаются проектом ЗСО в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» пункт 2.2:

- граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод;

- граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора;

- граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются проектом ЗСО в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» от 14 марта 2002г №10.

Ограничения на территории I пояса санитарной охраны водозаборов

Запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения. Размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Ограничения на территории II пояса санитарной охраны водозаборов

Запрещено размещение по результатам осуществления градостроительных изменений видов объектов, вызывающих микробное и химическое загрязнение подземных вод (кладбища, скотомогильники, поля ассенизации, поля фильтрации, навозохранилища, силосные траншеи, животноводческие и птицеводческие предприятия, пастбища, склады горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопители промстоков, шлакохранилища и т.д.).

При осуществлении строительства, реконструкции всех видов разрешенных объектов обязательно наличие организованного водоснабжения, канализования, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностных сточных вод с последующей очисткой.

Ограничения на территории III пояса санитарной охраны водозаборов

Запрещено размещение по результатам осуществления градостроительных изменений следующих видов объектов, вызывающих химическое загрязнение (склады ядохимикатов, ГМС, удобрений, мусора, накопителей, шлакохранилищ, складирование мусора, промышленных отходов и т.д.)

4. Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы, охранные зоны

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция).

п. 2.1. «В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 N 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее - санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Размер санитарно-защитной зоны и рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются в соответствии с главой VII и приложениями 1 - 6 к санитарным правилам.

Постановление Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24 февраля 2009 года № 160

Для обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключение возможности повреждения объектов электросетевого хозяйства на территории Афанасьевского муниципального образования устанавливаются охранные зоны линий электропередач.

Электроснабжение Афанасьевского муниципального образования осуществляется по сетям обслуживаются по сетям Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»),

По территории муниципального образования проходят воздушные линии электропередач ВЛ – 500 кВ, 220 кВ, 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ и 0,4 кВ, для которой устанавливается охранная зона 30, 25, 20, 15, 10 м.

Раздел 3. Параметры функциональных зон

| Индекс зоны | Наименование функциональной зоны | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| Афанасьевское муниципальное образование |
| Общественно-деловые зоны |
| ОД1 | территории объектов общественно-делового назначения | 8,21 |
| ОД2 | Территории объектов культурного наследия | 3,03 |
| Производственные зоны |
| П1 | территории промышленных объектов IV,V класса опасности | 2,27 |
| П2 | территории объектов коммунально-складского назначения | 2,01 |
| Зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры |
| И | территории объектов инженерной инфраструктуры | 2,84 |
| Т | территории объектов транспорта |  |
| Зоны сельскохозяйственного использования |
| СХ1 | территории сельскохозяйственных угодий | 6004,01 |
| СХ2 | территории объектов сельскохозяйственного назначения | 64,04 |
| Зоны рекреационного назначения |
| Р1 | территории лесов | 6327,25 |
| Р2 | территории природного ландшафта | 686,61 |
| Р3 | территории мест общего пользования | 1,27 |
| территории водных объектов | 130,39 |
| Зоны специального назначения |
| СН | территории, связанные с захоронением | 5,26 |
| Жилые зоны |
| Ж1 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 125,28 |

# Text boxes

3

3