Иркутская область

Тулунский район

Афанасьевское сельское поселение

Глава сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«06» мая 2013 г.                                                                       № 28-п

д. Афанасьева

Об утверждении схемы теплоснабжения

Афанасьевского сельского поселения на период

до 2015 года с учетом перспективы до 2025 года

В целях урегулирования правовых экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения, в целях исполнения требований Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь Уставом Афанасьевского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить схему теплоснабжения Афанасьевского сельского поселения на период до 2015 года с учетом перспективы до 2025 года в составе:

1.1. Основные положения схемы теплоснабжения Афанасьевского сельского поселения на период до 2015 года с учетом перспективы до 2025 года согласно приложению 1.

1.2. Схемы размещения основных источников теплоснабжения и тепловых сетей Афанасьевского сельского поселения на период до 2015 года с учетом перспективы до 2025 года согласно приложению 2

2.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Афанасьевского

сельского поселения							В.Ю. Лобанов

# СХЕМА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

АФАНАСЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

I.Общие положения

Схема теплоснабжения поселения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективности и безопасности функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организацией.

II. Основные цели и задачи схемы теплоснабжения Афанасьевского сельского поселения  на период до 2015 года с учетом перспективы до 2025 года

- Цели и задачи схемы теплоснабжения Афанасьевского сельского поселения на период до 2015 года с учетом перспективы до 2025 года

  - Схема теплоснабжения Афанасьевского сельского поселения на период до 2015 года с учетом перспективы до 2025 года (далее – схема теплоснабжения) представляет собой материалы по обоснованию внесения изменений в Генеральный план Афанасьевского сельского поселения.

  - Задачей реализации схемы является внесение изменений в Генеральный план Афанасьевского сельского поселения, направленных на обеспечение устойчивого развития территории поселения, в части, касающейся теплоснабжения.

  - Схема определяет:

    - Основные направления развития системы теплоснабжения Афанасьевского сельского поселения, позволяющие обеспечить нормативный уровень надежности поставок тепловой энергии существующим потребителям.

    - Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению действующих источников теплоснабжения.

    - Реализация мероприятий по реконструкции объектов системы теплоснабжения Афанасьевского сельского поселения предусмотренных схемой, осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности Российской Федерации.

- Основные направления и принципы развития системы теплоснабжения Афанасьевского сельского поселения.

  - Основными направлениями развития системы теплоснабжения Афанасьевского сельского поселения являются:

    - Обеспечение надежного теплоснабжения объектов социального назначения от всех видов источников теплоснабжения независимо от их имущественной принадлежности.

    - Обеспечение согласованного развития тепловых сетей с реконструкцией морально устаревшего и физически изношенного оборудования.

    - Обеспечение согласованного развития тепловых сетей с техническим перевооружением действующих котельных, морально устаревшего и физически изношенного оборудования.

III. Пояснительная записка схемы теплоснабжения

1. Муниципальное образование «Афанасьевское» объединяет три населенных пункта, в пределах которого осуществляется местное самоуправление. Площадь Афанасьевского сельского поселения 13 361,20 га

Афанасьевское сельское поселение расположено в центре Тулунского района Иркутской области.

В состав территории Афанасьевского сельского поселения входят земли следующих населенных пунктов: поселок Ермаки, село Никитаево и деревня Афанасьева, которая является административным центром на территории данного поселения.

Климат на территории поселения резко континентальный, с продолжительной и холодной зимой. Среднегодовая температура воздуха изменяется от -1,8о до -3,5о градусов. Средняя температура в январе от -20,5о до -22,8о градусов Цельсия, в июле от +15,2о до +17,5о градусов. Максимальная температура воздуха в июле +34о градуса, в январе -45о.

На территории поселения господствуют ветры северо-западных и западных румбов. Особенно холодные воздушные потоки на стыке зимы и лета – с февраля по май почти не утихают перемещения воздуха, от умеренных до сильных.

Экономико-географическое положение Афанасьевского сельского поселения следует считать относительно благоприятным: его большая часть расположена в зоне интенсивного освоения и заселения населением и имеет удобные коммуникации для связи с ближайшими поселениями района. Через территорию поселения проходят: Братский тракт (федеральная дорога М-53второй категории).

На территории Афанасьевского сельского поселения по данным на 1 января 2012 года проживает 1298 человек.

Снабжением жителей и учреждений Афанасьевского сельского поселения электрической энергией занимается ООО «Иркутская Энергосбытовая компания» Тулунское отделение, которое обеспечивает надежное и бесперебойное электроснабжение.

В настоящее время на территории  Афанасьевского сельского поселения эксплуатируются объекты и сети инженерной инфраструктуры, являющиеся собственностью МО «Тулунский район».

2.Сведения о котельной

На территории деревни Афанасьева осуществляется центральное теплоснабжение.

| № п/п | Поселение | Наименование котельной, адрес | Установл. мощность, Гкал/час | Протяженность теплосетей м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Афанасьевское сельское поселение | д.Афанасьева, ул.Пионерская -1 | 2 | 2022 |

Муниципальная котельная отапливает следующие объекты:

- здание администрации, два магазина, ФГУП «Почта России» - общая площадь 563,1кв.

# двухэтажное здание детский сад «Солнышко» - 626,2кв. м.

- двухэтажное здание МДОУ СОШ «Афанасьевское». - 2341,5кв. м.

# двухэтажное здание дом культуры - 1206,4 кв. м.

Общая отапливаемая площадь составляет - 4737,2 м.кв.

Год ввода в эксплуатацию котельной 1988 год.

Обеспечение водой котельная осуществляет с водонапорной башни расположенной по ул.Гайдара в 503м. от котельной.

Котельная с механической подачей и механическим золоудалением.

Основное оборудование котельной:

- котлы в количестве двух штук мощностью 2 Гкал/час, 2,46МВт/ ч,

котел КРр 1,16 –год установки 2008г.-

котел КВм1,3 – год установки 2010г.-

- Топка- ТШПм-1,45 КБ – 2008г.

- Топка- ТШПм-1,45 КБ – 2012г

4-  Дымососы ДН-9 мощность 15кВт, год установки 1988г.

Максимальная нагрузка -0,59Гкал/час. Годовой отпуск тепла составляет 2264,21 тыс. Гкал. Годовой расход топлива составляет 1584,4 тон.

На обслуживании в ООО «Теплосервис» в настоящее время находятся:

- теплотрасса протяженностью 2022 м, в двухтрубном измерении, где встроено 11 тепловых камер.

Характеристика теплотрассы в д.Афанасьева

| № | Протяженность | Диаметр труб | Вид прокладка | Характеристика трассы | Приложение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | От котельной до ТК № 1- 12м. | 219 | подземная, сборные железобетонные лотки h=2,5м | Изоляция трубопроводов стекловолокно, обмазка битумная | Ветхие сети |
| 2 | ТК№1 | Задвижки Ø159-2шт |  | Сборный Ж/б |  |
| 3 | От ТК №1 до ТК № 2 -80м | 219 | подземная, сборные железобетонные лотки h=2,5м | Изоляция трубопроводов стекловолокно, обмазка битумная | Ветхие сети |
| 4 | ТК №2 | Задвижки Ø100-2шт |  | Сборный Ж/б |  |
| 5 | От ТК №2 до клуба-10м | 89 | подземная, сборные железобетонные лотки h=2,5м | Изоляция трубопроводов стекловолокно, обмазка битумная | Ветхие сети |
| 6 | От ТК №2 до ТК №4 -42м | 219 | подземная, сборные железобетонные лотки h=2,5м | Изоляция трубопроводов стекловолокно, обмазка битумная | Ветхие сети |
| 7 | ТК №4 | Задвижки Ø159-2шт |  | Сборный Ж/б |  |
| 8 | От ТК №4 до ТК №3 -60м | 159 | подземная, сборные железобетонные лотки h=2,5м | Изоляция трубопроводов стекловолокно, обмазка битумная | Ветхие сети |
| 9 | ТК № 3 | Задвижки Ø159-2шт |  | Сборный Ж/б |  |
| 10 | От ТК №3 до администрации-50м. | 159 | подземная, сборные железобетонные лотки h=2,5м | Изоляция трубопроводов стекловолокно, обмазка битумная | Ветхие сети |
| 11 | От ТК №4 до ТК № 5- 55м | 159 | подземная, сборные железобетонные лотки h=2,5м | Изоляция трубопроводов стекловолокно, обмазка битумная | Ветхие сети |
| 12 | ТК № 5 | Задвижки Ø100-2шт |  | Сборный Ж/б |  |
| 13 | От ТК №5 до д/сада-80м | 100 | подземная, сборные железобетонные лотки h=2,5м | Изоляция трубопроводов стекловолокно, обмазка битумная | Ветхие сети |
| 14 | От ТК №5 до ТК№ 6 -55м | 100 | подземная, сборные железобетонные лотки h=2,5м | Изоляция трубопроводов (теплоизоляционный материал -минеральная вата М 75 б=60мм,) обмазка битумная | На данном участке тепловые сети и водовод заменен (отремонтирован ) в 2011 году |
| 15 | От ТК №6 до ТК №7- 55м | 100 | подземная, сборные железобетонные лотки h=2,5м | Изоляция трубопроводов (теплоизоляционный материал минеральная вата М 75 б=60мм,) обмазка битумная |  |
| 16 | ТК № 7 | Задвижки Ø100-2шт |  | Сборный Ж/б |  |
| 17 | От ТК№7 до ТК № 8 -110м | 100 | подземная, сборные железобетонные лотки h=2,5м | Изоляция трубопроводов (теплоизоляционный материал- минеральная вата М 75 б=60мм,) обмазка битумная |  |
| 18 | ТК № 8 | Задвижки Ø159-2шт |  | Сборный Ж/б |  |
| 19 | От ТК № 8 до спального курпуса-10м | 159 | подземная, сборные железобетонные лотки h=2,5м | Изоляция трубопроводов стекловолокно, обмазка битумная | Ветхие сети |
| 20 | От ТК №8 до ТК № 11 -44м | 159 | подземная, сборные железобетонные лотки h=2,5м | Изоляция трубопроводов стекловолокно, обмазка битумная | Ветхие сети |
| 21 | ТК № 11 | Задвижки Ø159-2шт |  | Сборный Ж/б |  |
| 22 | От ТК № 11 до школы -42м | 159 | подземная, сборные железобетонные лотки h=2,5м | Изоляция трубопроводов стекловолокно, обмазка битумная | Ветхие сети |

Для обеспечения надежной работы коммунальных инженерных сетей необходимо реконструировать и капитально отремонтировать 1582 м. тепловых сетей.

В 2011- 2012гг по программе «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области к отопительному сезону в 2011-2012 годах»» за счет средств местного и областного бюджета, а также средствами обслуживающей организацией ООО «Теплосервис» был заменен участок тепловых сетей 440м. от ТК № 5 до школы и на этом участке водопровода 110м.

Средний износ тепловых сетей составляет 68 %. Это приводит к большим потерям материальных и энергетических ресурсов, снижению эффективности энергосистемам, росту тарифов на энергетические ресурсы и в целом увеличению финансовой нагрузки на потребителей.

# БАЛАНС ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ

| № П/П | Характеристика | Ед. изм. | Расчетная мощность | Используемая мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчетная мощность | Гкал/час | 2 | 0,59 |
| 2 | Резерв | Гкал/час |  | 1,41 |
| 3 | итого | Гкал/час | 2 | 2 |

Из таблицы видно, что есть возможность целесообразно расширить зону обслуживания административных зданий, что приведет к увеличению процента рентабельности ОКК, обеспечить к подключению жилых домов коммунальной инфраструктурой.

# БАЛАНС СПРОСА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА 2012 – 2013гг.

| № п/п | Наименование потребителей | Объем | Испрашиваемая тепловая энергия | Отпущенная тепловая энергия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МДОУ СОШ «Афанасьевское» | Гкал./год | 1224,8 | 1224,8 |
| 2 | МДОУ « Солнышко» | Гкал./год | 327,22 | 327,22 |
| 3 | Администрация Афанасьевского сельского поселения | Гкал./год | 223,65 | 223,65 |
| 4 | Магазин «Звезда» | Гкал./год | 6,92 | 6,92 |
| 5 | ОАО «Ростелеком» | Гкал./год | 12,96 | 12,96 |
| 6 | МУЗ «ТРБ» | Гкал./год | 60,63 | 60,63 |
| 7 | Магазин «Виктория» | Гкал./год | 12,96 | 12,96 |
| 8 | ФГУП «Почта России» | Гкал./год | 27,59 | 27,59 |
| 9 | МКУК КДЦ д.Афанасьева | Гкал./год | 367,48 | 367,48 |
|  | ИТОГО: | Гкал./год | 2264,21 | 2264,21 |

IV.Перечень мероприятий

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей Афанасьевского сельского поселения обслуживаемых Обществом с ограниченной ответственностью «Теплосервис» в период до 2015года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Источник финансирования | Исполнитель мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет Тыс.руб. | Местный бюджет Тыс.руб | ООО «Теплосервис» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Замена трубопроводов отопления от котельной до ТК №5 | 2013г | 700 | 7 |  | Афанасьевское сельское поселение |
| 2 | Замена трубопроводов отопления от ТК №5 до детского сада | 2014г | 500 | 5 |  | Афанасьевское сельское поселение |
|  | Замена водопроводных труб от ТК № 7 до водонапорной башни по ул.Гайдара | 2015г | 600 | 6 |  |  |
| 3 | Замена котла № 1 | 2013-2015гг | 1200 | 12 |  | Афанасьевское сельское поселение |
| 4 | Замена топки №1 | 2013-2015гг | 500 | 50 |  | Афанасьевское сельское поселение |
| 5 | Замена котельного оборудования(двигатель, сетевой насос) | 2013г |  |  | 120 | ООО «Теплосервис» |
| 6 | Бурение скважины по ул. Гайдара | 2013-2015гг | 100 | 10 | 5 | Афанасьевское сельское поселение |
| 7 | Реконструкция водонапорной башни на ул. Советская 7 «а» | 2013-2015гг | 100 | 30 | 15 | Афанасьевское сельское поселение |
| 8 | Замена глубинного насоса типа ЭЦВ | 2013-2015гг |  | 30 |  | Афанасьевское сельское поселение |

Примечание: суммы являются предварительными, которые будут уточняться по сложившимся ценам на период ремонта и составления проектно сметной документации.

# Исп. Ведущий специалист

Н.Н. Ефименко

Тел.33-118